Приложение № 9

К договору №___________ от___________20__г.

оказания услуг по передаче электроэнергии

РЕГЛАМЕНТ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА (ПОTЕРЬ) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ ИСПОЛНИТЕЛЯ

# Общие положения

  - Настоящий Регламент разработан на основании Приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации  от 4 октября 2005 года № 267 «Об организации в министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям», а также РД34.09.101-94.

  - Баланс электрической энергии формируется в целях:

- применения сформированных структурных составляющих баланса электрической энергии в базовом периоде для формирования прогнозных балансов электрической энергии на период тарифного регулирования;

- использования сформированных базовых и прогнозных показателей балансов электрической энергии для нормирования потерь электрической энергии в электрических сетях Исполнителя на регулируемый период;

- анализа эффективности и целесообразности выполняемых мероприятий по снижению потерь электрической энергии.

  - Баланс электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя  является системой физических и экономических показателей, характеризующей за анализируемый период времени равенство суммарного объема переданной электрической энергии в электрической сети конечным Потребителям и (или) Заказчику (нижестоящим смежным сетевым организациям) и потерь в электрических сетях объему поступившей электрической энергии в сеть Исполнителя  с учетом отпущенной электрической энергии из сети за границу балансовой принадлежности.

  - Основными исходными документами для формирования баланса электрической энергии являются:

- Сводные Акты первичного учета показаний средств измерения электрической энергии (мощности) в точках приема и точках отпуска по форме Приложений №№ 13, 14 к настоящему Договору, составленные и оформленные в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Договору;

- Ведомость показаний приборов технического учета подстанций Исполнителя;

  - Баланс электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя формируется  за прошедший период с периодичностью: месяц, квартал, год.

  - Исполнитель до 04 числа месяца, следующего за отчетным, формирует в 3 экземплярах, подписывает, скрепляет печатью и направляет Заказчику «Расчет технологического расхода (потерь) в сетях Исполнителя» по форме Приложения № 16 к настоящему Договору, согласованный с гарантирующим поставщиком, с которым Исполнитель заключил договор купли-продажи электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии в сетях Исполнителя.

  - Исполнитель до 15 числа месяца, следующего за отчетным, формирует в соответствии  с настоящим Регламентом и направляет Заказчику развернутый баланс электроэнергии.

# расчет структурных составляющих баланса электрической энергии

#### Термины и определения

#### В настоящем Регламенте использованы следующие термины, определения и обозначения (применительно к основным понятиям, изложенным в п.1 настоящего Договора):

#### Прием электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя в точках приема (прием в сеть Исполнителя) – объем электрической энергии, поступившей в электрическую сеть Исполнителя в точках приема по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности,  WПР.

Отдача электрической энергии из электрической сети Исполнителя в точках приема (Отдача из сети Исполнителя) – объем электрической энергии, отпущенной из электрической сети Исполнителя в точках приема по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности, WОТД.

Отпуск электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности (отпуск в сеть Исполнителя) – разница между приемом электрической энергии в сеть Исполнителя и отпуском ее из сети Исполнителя в точках приема по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности, WОС.

Прием электрической энергии из сети смежного напряжения – прием электрической энергии в сеть данной ступени напряжения, трансформированной из сети смежных ступеней напряжения, .

Отдача электрической энергии в сети смежного напряжения – отдача электрической энергии из сети данной ступени напряжения, трансформированной в сети смежных ступеней напряжения, .

Отпуск электрической энергии в сеть по ступеням напряжения (отпуск электрической энергии в сеть) – суммарный объем электрической энергии, трансформированной в данный уровень напряжения из сети смежной ступени напряжения, и приема электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности. Соответствует физическому процессу передачи электрической энергии по электрическим сетям.

Полезный отпуск из сети Исполнителя – объем электрической энергии, переданной  по распределительным сетям Исполнителя до точек отпуска электрической энергии Потребителям и (или) Заказчику (нижестоящим смежным сетевым организациям), сформированный по уровню напряжения по границе балансовой принадлежности  и (или) эксплуатационной ответственности. Соответствует физическому процессу передачи электрической энергии по электрическим сетям, WПО.

Полезный отпуск из сети Исполнителя по применяемым тарифам – объем электрической энергии, переданной  по распределительным сетям Исполнителя по точкам отпуска электрической энергии Потребителям и Заказчику (смежным сетевым организациям), сформированный в соответствии с тарифно-балансовыми решениями, принятыми органом исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов, и в соответствии с "Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке" (далее - Методические указания по расчету регулируемых тарифов) утвержденными приказом ФСТ РФ от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, WПОЭ. При этом полезный отпуск Потребителям формируется по уровням напряжения, указанным в договорах оказания услуг на передачу электрической энергии для определения тарифов, а полезный отпуск Заказчику (смежным сетевым организациям) формируется по уровням напряжения, которые должны были бы применяться для определения тарифов в данных точках в случае осуществления в них финансовых расчетов.

Фактические (отчетные) потери электрической энергии в электрической сети Исполнителя (потери электрической энергии в сети) – разность между отпуском электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя и полезным отпуском электрической энергии из сети Исполнителя, (WФ.

Нормативные потери электрической энергии – технологический расход электрической энергии, обусловленный физическими процессами передачи, распределения и трансформации электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя, определенный расчетным путем и принятый органом исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов при формировании тарифа на передачу электрической энергии по сетям соответствующего уровня напряжения, (WН%Э.

#### Методика расчета структурных составляющих баланса электрической энергии.

#### Прием электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности равен суммарному объему электрической энергии, принятой в точках приема электрической энергии из электрических сетей Заказчика, ФСК, магистральных сетевых организаций (далее – МСК), смежных сетевых организаций, а также от сетей генерирующих компаний (далее – ГК) с оптового рынка электроэнергии (далее - ОРЭ) и от потребителей электрической энергии, имеющих в собственности или на ином законном  основании объекты по производству электрической энергии (далее – блок-станции). Численное значение приема электрической энергии в сеть формируется:

#### в целом по электрической сети Исполнителя

(1)

где WПРj – суммарный прием электрической энергии по j-й ступени напряжения.

с разбивкой по ступеням напряжения:

(2)

где – прием электрической энергии в сеть в k-й точке приема j-й ступени напряжения.

#### Отдача электрической энергии из сети Исполнителя по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности равна суммарному объему электрической энергии, отпущенной в точках приема электрической энергии в сети Заказчика, ФСК, МСК, смежных сетевых организаций Численное значение отдачи электрической энергии из сети формируется:

в целом по электрической сети Исполнителя

(3)

где WОТДj – отдача электрической энергии из сети Исполнителя по j-й ступени напряжения.

с разбивкой по ступеням напряжения:

(4)

где – отдача электрической энергии из сети в k-й точке приема j-й ступени напряжения.

#### Отпуск электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя в границах балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности равен разнице между суммарным объемом принятой электрической энергии в сеть Исполнителя и суммарным объемом отпущенной электрической энергии из сети Исполнителя, в точках в точках приема по границам балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности сети Исполнителя. Численное значение отпуска электрической энергии в сеть по границам балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности формируется:

#### в целом по электрической сети Исполнителя:

(5)

с разбивкой по ступеням напряжения:

(6)

где – отпуск электрической энергии в сеть в границах балансовой принадлежности в k-й точке приема j-й ступени напряжения

#### Отдача электрической энергии из сети рассматриваемой ступени напряжения в сеть смежного напряжения при внутрисетевом перетоке электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя равна суммарному объему электрической энергии, определенному по средствам измерения, расположенным на вторичной стороне трансформаторов, из которых осуществляется отпуск электрической энергии из сети данного уровня напряжения в сеть смежного напряжения либо по средствам измерения, установленным на первичной стороне  трансформатора, с учетом потерь в трансформаторе, определенных расчетным путем.

(7)

(8)

(9)

где	 и – отдача электрической энергии из электрической сети ВН в электрическую сеть СНI и СНII, соответственно;

и – отдача электрической энергии из электрической сети СНI в электрическую сеть СНII и НН, соответственно;

– отдача электрической энергии из электрической сети СНII в электрическую сеть НН.

#### Прием электрической энергии в сеть рассматриваемой ступени напряжения из сети(ей) смежного напряжения при внутрисетевом перетоке электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя равен отдаче электрической энергии из сети(ей) смежного напряжения в электрическую сеть данного уровня напряжения, определяемого по средствам измерения электрической энергии, установленным на границе раздела уровней напряжения.

(10)

(11)

(12)

где	 – прием электрической энергии в электрическую сеть CHI из электрической сети ВН;

и  – прием электрической энергии в электрическую сеть CHII из электрической сети ВН и CHI, соответственно,

и – прием электрической энергии в электрическую сеть НН из электрической сети CHI и CHII, соответственно.

#### Сальдо-переток электрической энергии по рассматриваемому уровню напряжения электрической сети Исполнителя рассчитывается как разница между суммарным приемом в сеть данного уровня напряжения и суммарной отдачей из сети со смежными данному уровню напряжения сетями Исполнителя. Суммарный внутрисетевой сальдо-переток электрической энергии должен быть равен нулю.

#### Отпуск электрической энергии в сеть по диапазонам напряжения равен сумме отпуска электрической энергии в сеть Исполнителя по границе балансовой принадлежности для каждого отдельно рассматриваемого уровня напряжения и приема электрической энергии в сеть рассматриваемого уровня напряжения, из электрических сетей смежных уровней напряжения при внутрсетевом перетоке электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя. Полученный отпуск, соответствует физическому процессу передачи электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя.

(13)

где 	 – суммарный отпуск электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя по границе балансовой принадлежности в точках приема электрической энергии в сеть Исполнителя из сетей Заказчика, ФСК, МСК, смежных сетевых организаций, генерирующих компаний по j-й ступени напряжения (п.2.2.3 методики).

– суммарный прием электрической энергии в электрическую сеть j-й ступени напряжения из электрической сети смежных уровней напряжения в границах Исполнителя (внутрисетевой переток).

Для каждой ступени напряжения отпуск электрической энергии в сеть равен:

(14)

(15)

(16)

(17)

#### Полезный отпуск электрической энергии из электрических сетей Исполнителя равен суммарному отпуску электрической энергии в точках отпуска Потребителям или Заказчику (нижестоящей смежной сетевой организации), подключенным к электрической сети Исполнителя, по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности между Исполнителем и Потребителями или Заказчиком (нижестоящей смежной сетевой организации). Полезный отпуск электрической энергии из сетей Исполнителя по ступеням напряжения формируется в соответствии с номинальным уровнем напряжения электрической энергии в точке отпуска, т.е. на границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности распределительной сети Исполнителя с Потребителем или Заказчиком (нижестоящей смежной сетевой организацией), без учета п.45 Методическиих указаниий по расчету регулируемых тарифов.

#### Полезный отпуск электрической энергии из электрических сетей Исполнителя по применяемым тарифам – равен суммарному отпуску электрической энергии в точках отпуска Потребителям и в сети Заказчика (нижестоящих смежных сетевых организаций, в соответствии с заключенными договорами оказания услуг на передачу электрической энергии, сформированному в соответствии с принятыми в органах исполнительной власти тарифно-балансовым решениям и п.45 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов.

#### Фактические потери электрической энергии по распределительным сетям Исполнителя в целом и по ступеням напряжения в абсолютных единицах определяются как разница между отпуском электрической энергии в сеть и полезным отпуском электрической энергии из сети.

(18)

(19)

#### Относительные фактические потери электрической энергии в целом и по уровням напряжения определяются в процентах от отпуска электрической энергии в сеть Исполнителя и от отпуска электрической энергии в сеть Исполнителя по экономическому балансу.

(20)

(21)

#### Нормативные потери электрической энергии в абсолютных единицах в целом и по уровням напряжения равны:

(22)

#### Нормативные потери электрической энергии в относительных  единицах в целом и по уровням напряжения от отпуска электрической энергии в сеть равны:

(23)

#### 3.	Порядок Формирования разделов баланса

#### Общие положения

Форма баланса представлена в таблице Приложения № 1 к настоящему Регламенту "Развернутый баланс электрической энергии по распределительным сетям Исполнителя" (далее Форма баланса).

В пунктах 3.2 - 3.8 подробно рассматривается формирование фактических показателей баланса.

#### Перетоки электрической энергии по границам балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности

##### Прием электрической энергии  в сеть Исполнителя (п.1)

Первичным документом учета приема электроэнергии в электрическую сеть Исполнителя является Сводный акт первичного учета показаний средств измерения электроэнергии (мощности) в точках приема (по форме Приложения №13, к настоящему Договору).

В п.1 Формы баланса указывается суммарный прием электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя по уровням напряжения, соответствующим номинальному уровню напряжения по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности. В том числе:

      - Прием в сеть Исполнителя из сетей ФСК (п.1.1)

Определяется как сумма приема в электрическую сеть Исполнителя электрической энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности ФСК – Исполнитель.

      - Прием в сеть Исполнителя из сетей МСК (п.1.2)

Определяется как сумма приема в электрическую сеть Исполнителя электрической энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности МСК – Исполнитель.

      - Прием в сеть Исполнителя из сетей Заказчика и смежных сетевых организаций (п.1.3)

Определяется как сумма подпунктов 1.3.1, 1.3.2, …, 1.3.N, где:

п.1.3.1 – суммарный прием электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя из электрических сетей Заказчика в точках приема по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности Заказчик – Исполнитель.

п.1.3.2,…., 1.3.N – суммарный прием электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя из электрических сетей смежных сетевых организаций в точках приема по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности Заказчик – смежная сетевая организация.

N – количество смежных сетевых организаций, из сети которых осуществляется прием электроэнергии в сеть Исполнителя в точках приема.

      - Прием в сеть Исполнителя от ГК с ОРЭ (п.1.4)

Определяется на основании сформированного приема в электрическую сеть Исполнителя электрической энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности Исполнитель – ГК (ОГК, ТГК, АЭС, собственная генерация).

      - Прием в сеть Исполнителя от блок-станций с розничных рынков электрической энергии (далее – РРЭЭ) (п.1.5)

Определяется как сумма приемов в электрическую сеть Исполнителя электрической энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности Исполнитель– блок-станция.

При наличии договора купли-продажи электрической энергии между указанным производителем и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) и предоставленной гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией)  Заказчику и Исполнителю копии счета на покупку электрической энергии в объеме, зафиксированном расчетным средством измерения, указанный объем приема электрической энергии в сеть Исполнителя участвует в расчетах при определении обязательства Исполнителя по покупке потерь электрической энергии у соответствующего гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании).

Потребленная электрическая энергия данным субъектом в режиме дефицита электрической энергии (согласно показаний средств измерения на «прием» электрической энергии из сетей Исполнителя) должна в полном объеме относиться к объему отпущенной электрической энергии (т.е. должна отображаться в п.8 Формы баланса как полезный отпуск Потребителю). Объем отданной электрической энергии от блок-станции в сеть Исполнителя (согласно показаний средств измерения на «отдачу» в сеть Исполнителя) должен относиться к приему (т.е. отображаться в указанном пункте) в сеть Исполнителя, как обязательство Исполнителя по передаче данного объема до конечных Потребителей электрической энергии или до нижестоящих смежных сетевых организаций по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям Исполнителя.

##### Отдача электрической энергии из сети Исполнителя (п.2)

Первичным документом учета отдачи электроэнергии из электрической сети Исполнителя является Сводный акт первичного учета показаний средств измерения электроэнергии (мощности) в точках приема (по форме Приложения № 13 к настоящему Договору).

В п.2 Формы баланса указывается суммарная отдача электрической энергии из электрической сети Исполнителя в точках приема по уровням напряжения, соответствующим номинальному уровню напряжения по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности. В том числе:

##### Отдача из сети Исполнителя в сеть ФСК (п.2.1)

Определяется как сумма отдачи из электрической сети Исполнителя электрической энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности ФСК – Исполнитель.

      - Отдача из сети Исполнителя в сеть МСК (п.2.2)

Определяется как сумма отдачи из электрической сети Исполнителя электрической энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности МСК – Исполнитель.

      - Отдача из сети Исполнителя в сети Заказчика (п.2.3)

Определяется как сумма подпунктов 2.3.1, 2.3.2, …, 2.3.N, где:

п.2.3.1 – суммарная отдача электрической энергии из электрической сети Исполнителя в электрическую сеть Заказчика в точках приема по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности Заказчик – Исполнитель.

п.2.3.2,…., 2.3.N – суммарная отдача электрической энергии из электрической сети Исполнителя в электрические сети смежных сетевых организаций в точках приема по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности Заказчик – смежная сетевая организация.

N – количество смежных сетевых организаций, в сети которых осуществляется отдача электроэнергии из сети Исполнителя в точках приема.

      - Отдача из сети Исполнителя в сети ГК на ОРЭ (п.2.4)

Определяется как сумма отдачи из электрической сети Исполнителя электрической энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности Исполнитель – ГК (ОГК, ТГК, АЭС, собственная генерация)

    - Отпуск электрической энергии в сеть Исполнителя (п.3).

Отпуск электрической энергии в сеть Исполнителя по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности (п.3.1. – п.3.5.) определяется как разница между приемом электрической энергией в сеть Исполнителя и отдачей электрической энергией из сети Исполнителя по соответствующей группе смежных участников рынка электрической энергии на соответствующем уровне напряжения (из объемов, указанных в пунктах 1.1 – 1.4. вычитаются объемы, указанные в пунктах 2.1 – 2.4).

  - Внутрисетевой переток электрической энергии.

    - Прием электрической энергии из сети смежного напряжения (п.4).

В данном разделе отображается объем электрической энергии, трансформированной в сеть рассматриваемого уровня напряжения (подразделы п.4.1. – п.4.3 формы баланса) из сети смежного уровня напряжения внутри распределительного электросетевого комплекса Исполнителя. В разделе фиксируются перетоки между уровнями напряжения только внутри сети Исполнителя. Перетоки электрической энергии по внешней границе балансовой принадлежности в данном разделе не учитываются.

В случае, если при трансформировании электрической энергии с одного уровня напряжения на другой используется РУ третьих лиц (например, потребительские подстанции), в данном разделе необходимо учитывать значение трансформированной электрической энергии.

Прием электроэнергии в электрическую сеть CHI из электрической сети ВН, определяется по средствам измерения, установленным на вводах 35 кВ понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих линиях (фидерах) 35 кВ подстанций 110/35/10-6.

Прием электроэнергии в электрическую сеть CHII из электрической сети ВН и CHI определяется по средствам измерения, установленным на вводах 10(6) кВ понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих линиях (фидерах) 10(6) кВ подстанций ВН/10-6 СН1/10(6) кВ.

Прием электроэнергии в электрическую сеть НН из электрической сети CHI и CHII определяется по средствам измерения, установленным на вводах 0,4 кВ понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих линиях (фидерах) 10(6) кВ подстанций ВН/10-6 СН1/10(6) кВ.

Расчетные формулы описаны в разделе 2.2.5 настоящего Регламента.

    - Отдача электрической энергии в сети смежного напряжения (п.5).

В данном разделе отображается объем электрической энергии, трансформируемой из сети рассматриваемого уровня напряжения (подразделы п.5.1. – п.5.4) в сети смежного уровня внутри распределительного электросетевого комплекса Исполнителя. В разделе фиксируются перетоки между уровнями напряжения только внутри сети Исполнителя. Перетоки электрической энергии по внешней границе балансовой принадлежности в данном разделе не учитываются.

В случае если, трансформация электрической энергии с одного уровня напряжения на другой осуществляется через распределительное электрооборудование понизительных (повышающих) подстанций других собственников (например, подстанции крупнопромышленных потребителей и пр.), этот объем электрической  энергии в данном разделе не учитывается.

Отпуск электроэнергии из электрической сети ВН в электрическую сеть СНI и СНII определяется по средствам измерения, установленным на вводах 35 кВ и (или) 10 кВ понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих линиях (фидерах) 35 кВ и соответственно 10(6) кВ подстанций Исполнителя 110/35/10-6 и (или)110/10(6) кВ.

Отпуск электроэнергии из электрической сети СНI в электрическую сеть СНII и НН определяется по средствам измерения, установленным на вводах 10 кВ и (или) 0,4 кВ понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих линиях (фидерах) 10 кВ и соответственно 0,4 кВ подстанций Исполнителя 35/10-6 и (или) 35/0,4 кВ.

Отпуск электроэнергии из электрической сети СНII в электрическую сеть НН определяется по средствам измерения, установленным на вводах 0,4 кВ понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих линиях (фидерах) 0,4 кВ трансформаторных подстанций Исполнителя 10/0,4 кВ.

Расчетные формулы представлены в разделе 2.2.4 настоящего Регламента.

    - Сальдо-переток электрической энергии по уровню напряжения (п.6).

Определяется как разница между приемом электрической энергии из сети смежного напряжения и отдачей электрической энергии в сети смежного напряжения.

Сальдо-переток электрической энергии по смежным уровням напряжения внутри распределительного электросетевого комплекса Исполнителя в итоге всегда должен быть равен нулю.

  - Отпуск электрической энергии в сеть.

Указывается отпуск электрической энергии в сеть Исполнителя (п.7). Отпуск электрической энергии в сеть Исполнителя в столбце «Всего» равняется сальдо-перетоку по границам балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности собственных распределительных электрических сетей Исполнителя, т.е. п.7. «Всего» = п.3. «Всего».

Отпуск электрической энергии в сеть рассматриваемого диапазона напряжения в границах распределительных сетей Исполнителя формируется как сумма отпуска в сеть электрической энергии по границе балансовой принадлежности и  приема электрической энергии из сети смежного напряжения соответствующего уровня напряжения.

  - Полезный отпуск электрической энергии.

3.5.1. Полезный отпуск из сетей Исполнителя (п.8).

Указывается величина отпуска электрической энергии Потребителям и (или) Заказчику (нижестоящим смежным сетевым организациям).  Определяется она на основании показаний средств измерения, установленных на границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности, либо установленных не на границе с учетом алгоритмов приведения, либо при отсутствии средств измерения с использованием расчетных методов определения отпуска электрической энергии.

Первичным документом учета отпуска электрической энергии из сети Исполнителя Потребителям, Заказчику и нижестоящим сетевым организациям является Сводный акт первичного учета показаний средств измерения электроэнергии (мощности) в точках отпуска (по форме Приложения № 14 к настоящему Договору).

Отпуск электрической энергии из сети Исполнителя Потребителям и (или) Заказчику (нижестоящим смежным сетевым организациям) по уровням напряжения формируется с учетом уровня напряжения в каждой точке поставки, т.е. без учета п.45 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов.

      - Отпуск электрической энергии из сети Исполнителя Потребителям гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) (п.8.1).

В п.8. указывается объем отпуска электрической энергии из сети Исполнителя Потребителям и (или) Заказчику (нижестоящим смежным сетевым организациям),  на уровне напряжения, соответствующем номинальному (физическому) уровню напряжения в точке отпуска (на границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности).

В п.8.1 указывается объем отпуска электрической энергии из сети Исполнителя Потребителям гарантирующих поставщиков (энергосбытовых компаний) в сумме и по каждому из гарантирующих поставщиков (энергосбытовых компаний) в отдельности.

При этом величина отпуска из сети Исполнителя в п.8.1. является суммой соответствующих величин в подпунктах 8.1.1. – 8.1.N., где N – количество гарантирующих поставщиков (энергосбытовых компаний).

Если Исполнитель имеет договор энергоснабжения на собственное потребление с одним или несколькими гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми компаниями) в точках отпуска, то расход на собственное потребление входит в общую сумму полезного отпуска и дополнительно указывается в отдельной строке.

В данных пунктах отражается отпуск электрической энергии от шин понизительных подстанций Исполнителя в сеть Потребителя. Указывается величина переданной электрической энергии Потребителям, чье электросетевое оборудование подключено непосредственно к распределительному оборудованию РУ трансформаторной подстанции Исполнителя. Объем переданной электрической энергии по физическому балансу учитывается в объеме полезного отпуска по уровню напряжения в точке балансового раздела электрооборудования Потребителя и Исполнителя, т.е. при поставке электрической энергии с шин 10 кВ (по фидеру 10 кВ) п/ст 110/10 кВ относить к уровню СН2.

п.8.2. – Отпуск электрической энергии из сети Исполнителя в сеть Заказчика (нижестоящей  сетевой организации) по уровню напряжения в точке подключения к распределительной сети Исполнителя.

При этом величина отпуска из сети Исполнителя в п.8.2. является суммой соответствующих величин в подпунктах 8.2.1. – 8.2.N., где N – количество нижестоящих сетевых организаций.

    - Полезный отпуск электроэнергии Потребителям гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании), Заказчику (нижестоящим смежным сетевым организациям) по применяемым тарифам (п.8.А).

Указывается объем полезного отпуска из сети Исполнителя Потребителям, Заказчику (нижестоящим смежным сетевым организациям), сформированный согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов на соответствующем уровне напряжения. В том числе:

п.8.А.1 – Потребителям – гражданам;

п.8.А.2 – Потребителям – юридическим лицам;

п.8.А.3 – Заказчику (нижестоящим сетевым организациям).

п.8.А равен сумме п.8.А.1, п.8.А.2 и п.8.А.3.

  - Потери электрической энергии.

Указываются общие потери электрической энергии в сетях Исполнителя на каждом уровне напряжения в абсолютном выражении (п.9.1).

Определяются как разница между отпуском в электрическую сеть Исполнителя и объемом полезного отпуска, соответственно  - разница величин, определенных в п.7(7*) и п.8.

п.9.2 – относительные потери к отпуску электрической энергии в сеть на каждом уровне напряжения (п.9.1./ п.7(7*) * 100%).

  - Нормативные потери электрической энергии (п.10.1).

Указываются нормативные потери электрической энергии, учтенные при формировании тарифов органам исполнительной власти в области регулирования тарифов соответствующего субъекта РФ, – потери электрической энергии, компенсируемые для Исполнителя в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

  - Сверхнормативные потери электрической энергии (п.11).

Указывается величина сверхнормативных потерь электрической энергии в сетях Исполнителя.

п.11.1. – величина абсолютных сверхнормативных потерь определяется как разница между объемом потерь электрической энергии в распределительных сетях Исполнителя (п.9.1) и нормативных потерь электрической энергии (п.10.1).

п.11.2 – относительные сверхнормативные потери к отпуску электрической энергии в сеть на каждом уровне напряжения (п.11.1./ п.7(7*) * 100%).

- Приложения, указанные в настоящем пункте являются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

  - Приложение № 1.  «Развернутый баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН». Форма.

| Заказчик: __________________ | Исполнитель: ООО «СП «Росэнерго» __________________ |
| --- | --- |

# Форма

# Приложение № 1

к Регламенту (Приложению)  № 9

к договору №_____________от ___________20__г.

оказания услуг по передаче электроэнергии

Развернутый баланс электрической энергии

по сетям ВН, СН1, СН2 и НН

______________________________________________

(наименование организации Исполнителя)

за ____________  2008 г.

(месяц)

| № | Показатель | Факт (тыс.кВт.ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |
|  |  |  | 220 | 110 |  |  |  |
| 1. | Прием в сеть Исполнителя, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | из сетей ФСК |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | из сетей МСК |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | из сетей Заказчика (смежных сетевых организаций.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от сетей Генерирующих компаний (ОГК, АЭС, ТГК, собств.источников и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | от блок-станций |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдача из сетей Исполнителя, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в сети ФСК |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | в сети МСК |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | в сети Заказчика (смежных сетевых организаций.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | в сети Генерирующих компаний (ОГК, АЭС, ТГК, и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск в сеть Исполнителя (1.- 2.), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | от ФСК |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | от МСК |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | от Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | от Генерирующих компаний (ОГК, АЭС, ТГК, и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | от блок-станций (=1.5) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прием ЭЭ из сети смежного напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | из сетей ВН |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | из сетей СН 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | из сетей СН 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отдача ЭЭ в сети смежного напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | в сети ВН |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | в сети СН 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | в сети СН 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | в сети НН |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сальдо-переток э/энергии по уровню напряжения (4.- 5.) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ВН |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | СН 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | СН 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | НН |  |  |  |  |  |  |

|  | Показатель | Факт (тыс.кВт.ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
|  |  |  | 220 | 110 |  |  |  |
| 7. | Отпуск электроэнергии в сеть (всего = всего из строки 3, величина в столбцах ВН-НН = сумме соответствующих величин в строках3 и 4). |  |  |  |  |  |  |
| 7* | Отпуск электроэнергии в сеть без собственного потребления (если Исполнитель имеет договор энергоснабжения на собственное потребление в точках приема). |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Полезный отпуск из сетей Исполнителя по номинальному (физическому напряжению), в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Потребителям гарантирующих поставщиков (энергосбытовых компаний) всего |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | ГП (наименование), в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | первичный уровень напряжения ПС ВН |  |  |  |  |  |  |
|  | первичный уровень напряжения ПС СН1 |  |  |  |  |  |  |
|  | первичный уровень напряжения ПС СН2 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. собственное потребление Исполнителя (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Нижестоящим смежным сетевым организациям , в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Смежная сеть (наименовние), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | первичный уровень напряжения ПС ВН |  |  |  |  |  |  |
|  | первичный уровень напряжения ПС СН1 |  |  |  |  |  |  |
|  | первичный уровень напряжения ПС СН2 |  |  |  |  |  |  |
| 8.А. | Полезный отпуск из сетей Исполнителя по применяемым тарифам, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 8.А.1. | потребителям-гражданам |  |  |  |  |  |  |
| 8.А.2. | потребителям - юридическим лицам |  |  |  |  |  |  |
| 8.А.3. | в сети нижестоящих смежных сетевых организаций |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Потери электроэнергии в сети (7(7*).-8.) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть (9.1./ 7(7*).*100%) |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Нормативные потери электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть (10.1./ 7(7*).*100%) |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Сверхнормативные потери ЭЭ (9.1.-10.1.) |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Относительно отпуска ЭЭ в сеть (11.1./ 7(7*).*100%) |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: __________________ | Исполнитель: ООО «СП «Росэнерго» __________________ |
| --- | --- |